## Slide 1
US Quality Management
北美质量管理部
Jul 2026
2026 年 7 月度质量报告
编制：曾翔宇 | 日期：2026-08-04

## Slide 2
7 月整体质量表现
Monthly Quality Performance Overview · Jul 2026
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
1
01
Supplier & Materials Performance 供应链
PQNC 59 起 · 供应商责任 33 起
02
Warehouse Quality Performance 仓配
仓储·共担 17 起（6 月 32 起，-47%）· 含奶类变质集群 13 起
03
Store Audit Performance 门店稽核
QA 稽核 19 次 / 18 家 · 均分 92.1
04
Customer Complaint 客户投诉
食安类客诉 1 起（异物）· YTD 4 起
05
EHS 环境健康安全
工伤 0 起 · 连续两月零工伤
发现重大偏差 / 低于预期
表现波动，需要密切关注
整体无明显异常

## Slide 3
01 / 02
Supplier & Materials
& Warehouse
供应链仓配质检

## Slide 4
01 Supplier & Materials Performance
1. Suppliers admission / 供应商准入
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
2
2
本月准入通过 / Approved
6 月 4 家
1
食品类 / Food
经 QA 审批
1
其他非食品 / Other
经 QA 审批
0
现场稽核 / On-site audit
本月无准入/年度/飞行审核
Supplier Category | Approved #
Food 食品类 | 1
Other none-food 其他非食品 | 1
Total / 合计 | 2
口径说明 / Scope
本页为「经 QA 审批」的准入家数。
部分营建类供应商不经 QA 审批即可在系统建档，
因此系统家数会高于本页。
与系统主数据的差异（已核实）
系统 `t_mdm_supplier` 7 月新增 15 条供应商主数据记录，而经 QA 审批的准入仅 2 家——两者不矛盾：
「营建 / 工程类供应商不走 QA 准入审批流程，但仍会在系统内建档」，这部分计入主数据、不计入本页。
因此「主数据新增家数」不能直接当作「准入通过家数」使用；v1 版据此提出的数据缺口已由业务侧澄清并关闭。
※ 本月仅提供通过家数；申请家数（含被否决）未单独统计，故不列「Total applied」列。

## Slide 5
01 Supplier & Materials Performance
2. Materials admission / 原料准入
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
3
0
本月原料准入 / Materials admitted
6 月同为 0
0
新增申请 / Applications
无在途审批
连续 2 月
无新原料引入
6 月 0 / 7 月 0
Material Category | Approved #
Raw material 原料 | 0
Light food 轻食 | 0
Food contact material 食品接触 | 0
Promotional items 营销物料 | 0
Chemicals 化学品 | 0
Other none-food 其他 | 0
Total / 合计 | 0
说明 / Note
7 月无新原料准入（申请 0 / 通过 0），与 6 月一致。
现有原料池保持不变，本月供应商责任 PQNC 全部
发生在既有 SKU 上，非新引入原料导致。
※ 原料准入审批不在 luckyus_scm_srm 内，
本页数据由供应链团队提供。

## Slide 6
Supplier & Warehouse Quality Performance
July 2026 PQNC Summary / 2026 年 7 月 PQNC 概览
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
4
59
PQNC reported / 月度上报
vs Jun 61, -3%
1
Food-safety major / 食安风险
vs Jun 5, -80%
17
Warehouse + Joint / 仓储·共担
vs Jun 32, -47%（含集群 13 起）
33
Supplier resp. / 供应商责任
vs Jun 19, +74%
PQNC 月度趋势 / Monthly trend（起）
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul
PQNC | 100 | 80 | 33 | 68 | 72 | 61 | 59
判责结构 / Responsibility mix（起）
Chart: 
| Supplier 供应商 | Warehouse 仓储 | Joint 共担 | Unknown/reject 未明确
Cases | 33 | 4 | 13 | 9
PQNC Type / 问题类型（起）
PQNC type / 类型 | Cases | 占比
Food Safety Issue / 食安 | 1 | 1.7%
General Defect / 普通 | 49 | 83.1%
Unclassified / 未判定 | 9 | 15.3%
Total / 合计 | 59 | 100%
判责 / Responsibility | Cases | 货值 $
Supplier / 供应商 | 33 | $183.15
Warehouse / 仓储物流 | 4 | $433.44
Joint / 供应商·仓储共担 | 13 | $65.91
Unknown / reject 未明确 | 9 | $247.19
Total / 合计 | 59 | $929.69
7 月共上报 59 起 PQNC，较 6 月 61 起微降 3%，为 3 月以来最低；货值合计 $929.69。
食安风险仅 1 起（6 月 5 起）：7/5 Sysco 罐装产品开罐发现变色异物，已隔离留样。
仓储·共担 17 起（6 月 32 起，−47%）：仓储单独判责仅 4 起，其余 13 起为 7/22–7/28 Cream-O-Land 脱脂奶变质集群，8/3 判为供应商·仓储共担（详见 Case B）。
供应商责任 33 起（占 56%，6 月 19 起 +74%），其中 SYSCO 23 起、集中于 Cream-O-Land 奶类效期标签与灌装量问题。
※ 本页数据于 2026-08-04 重算，并与 SRM 系统导出《PQNC 2026-07.xlsx》逐单核对一致（59/59 单相符）。

## Slide 7
Supplier-Responsibility Quality Overview
供应商责任质量概况 · July 2026
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
5
33
Supplier-resp. cases 供应商责任
vs Jun 19, +74%
$183
Goods value 货值
占全月货值 20%
0
On-site supplier audits 现场稽核
本月无准入/年度/飞行审核
供应商责任 PQNC 分布（起）
Chart: 
| SYSCO | VIOBIO MARKET PL | S&D coffee | FREENOW USA INC. | Primizie New Yor
Cases | 23 | 3 | 3 | 3 | 1
供应商责任月度趋势（起）
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul
Supplier | 57 | 65 | 30 | 51 | 40 | 19 | 33
按货物类别（供应商责任）※ 关键词归类
Category / 货物类别 | Cases | Value $
奶类 Milk | 22 | $122.65
包材/器具 Packaging | 6 | $16.03
咖啡豆 Coffee | 3 | $40.83
轻食 Light food | 2 | $3.64
Total / 合计 | 33 | $183.15
供应商责任 PQNC 33 起，占本月总量 56%，较 6 月 19 起上升 74%。
SYSCO 23 起：绝大多数为 Cream-O-Land 奶类——效期标签缺失/模糊 8 起、灌装量不足 / 液位偏低 7 起、瓶体渗漏/破孔 4 起、变质酸败 3 起。
S&D Coffee 3 起：咖啡豆包装袋在箱内即已破裂散豆。
VIOBIO 3 起 / FREENOW 3 起：杯体无品牌标识、轻食成型不良。
⚠ 另有 13 起 Cream-O-Land 脱脂奶变质集群未计入本页——该集群判为供应商·仓储共担，计入仓储页（Case B）。若并入，SYSCO 相关问题达 36 起。
建议：对 Cream-O-Land 灌装线与效期喷码稳定性提出整改；到货抽检增加效期字迹与灌装液位项。

## Slide 8
Warehouse & Distribution Responsibility
仓储与配送责任问题 · July 2026
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
6
17
Warehouse + Joint 仓储·共担
vs Jun 32, -47%
$499
Goods value 货值
占全月货值 54%
13
Joint 共担 · 奶类变质集群
7/22–7/28 · 详见 Case B
6 月 vs 7 月 仓储责任问题分类（起）※ 关键词归类，两月同一规则
Chart: 
| 过期/短保 | 失温/错误温区 | 破损变形/泄漏 | 变质 | 其他
6 月 仓储·共担 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9
7 月 仓储 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
7 月 共担集群 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1
Issue / 问题 | 判责 | Cases | Value $
Seal popped / 封口崩开泄漏 | 仓储 | 1 | $4.97
Bottle hole / 瓶体破孔渗漏 | 仓储 | 1 | $4.16
Label damaged / 标签破损缺开口拉环 | 仓储 | 1 | $26.18
Missing parts / 货架配件缺件 | 仓储 | 1 | $398.13
Milk spoilage cluster / 奶类变质集群 | 共担 | 13 | $65.91
Total / 合计 |  | 17 | $499.35
仓储·共担合计 17 起（6 月 32 起，-47%），但结构与 6 月完全不同，需拆开看：
① 仓储单独判责仅 4 起，为本年度最低——6 月「效期管控 / 冷链执行 / 配送放置」三项专项整改见效：过期/短保 8→0 起、失温/错误温区 6→0 起。这 4 起均为包装完整性与配件缺件，其中设备仓「货架配件缺件」单笔 $398.13，占仓储·共担货值 80%，建议设备类出库增加配件清单双人核对。
② 新增 13 起「供应商·仓储共担」，全部为 Cream-O-Land 脱脂奶变质集群（7/22–7/28，9 家门店，$65.91）。判责意见：多店反馈奶变酸，供应商与仓库双方自查均未发现异常，故共担——责任未落到单一环节，冷链链路仍是开放风险（详见 Case B）。
⚠ 另有 7 起门店后厨冰箱异常除霜物料损失（$241.34），判责「未明确」，非仓储责任，需运营与设备侧介入（详见 Case C）。

## Slide 9
典型案例 — Milk Expiration Label / Underfill / Leakage
奶类效期标签、灌装量与渗漏 · Case A
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
7
22
奶类 PQNC（供应商责任）
占供应商责任 67%
8
效期标签缺失/模糊
本月最高频子类
7
灌装量不足 / 液位偏低
Cream-O-Land 集中
37
全月奶类相关合计
占全月 63%，其中共担集群 12 起
问题描述 / NC Description
效期标签（8 起）：7/8 字迹褪色；7/12、7/19、7/28 无效期；7/12 效期不清；7/23 单批 5 瓶无效期；7/24、7/26 标签未贴牢/脱落。
灌装量不足 / 液位偏低（7 起）：7/2、7/3 ×3、7/6 液位明显低于常规；7/3、7/5 到货即已开封且内容物缺失。
渗漏 / 破孔（4 起）：7/12 未开封瓶渗漏；7/16 瓶盖未完全盖合致脱脂奶溢出；7/27 瓶身侧面破孔；7/28 产品渗漏。
变质 / 酸败（3 起）：7/5 色泽异常伴异味；7/19 颜色异常、酸味且液位偏低；7/21 椰奶开瓶即变质。
问题分析 / Root Cause
效期喷码与标签粘附稳定性不足，为供应商灌装线工艺问题，非门店可闭环。
灌装量不足与瓶盖压合不良指向同一条灌装线的稳定性。
Cream-O-Land 为奶类单一主力供应商，风险高度集中——
7/22 起同一供应商再现 13 起变质集群（共担判责，见 Case B）。
纠正措施 / Corrective Action（P1）
① 向 Cream-O-Land / SYSCO 提出灌装线与效期喷码专项整改，要求书面回复。
② 门店收货增加「效期字迹清晰度 + 灌装液位 + 瓶盖压合」三项必检并拍照留证。
③ 连续两月同类问题的批次纳入到货批次抽检加严。
※ 本页对应的现场实拍附件存于对象存储（工单 attachment_url 仅存路径），未纳入本次数据拉取；如需配图请从 SRM / 稽核系统导出后插入。

## Slide 10
典型案例 — Cream-O-Land Fat-Free Milk Spoilage Cluster
脱脂奶变质集群 · Case B · 2026-07-22 ~ 07-28 · 判责：供应商·仓储共担
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
8
13
集群起数
同一 SKU / 同一供应商
9
涉及门店
07-22 ~ 07-28
$65.91
损失货值
占全月 7%（低值高频）
共担
判责结果
供应商 + 仓储物流
门店 / Store | Cases | Value $ | 日期
52nd & Madison | 3 | $14.68 | 07-22 / 07-26 / 07-28
29th & 3rd | 2 | $9.57 | 07-22 / 07-28
48th & 3rd | 2 | $15.15 | 07-22
100 Maiden Ln | 1 | $3.79 | 07-22
128 W 32nd St | 1 | $7.56 | 07-22
221 Grand | 1 | $3.79 | 07-22
28th & 6th | 1 | $3.79 | 07-26
33rd & 10th | 1 | $3.79 | 07-22
Grand Central Terminal | 1 | $3.79 | 07-22
Total / 合计 | 13 | $65.91 | 
问题描述 / NC Description
13 起工单全部指向同一 SKU：Cream-O-Land Fat-Free Milk 4/1 GAL CS（供应商 SYSCO），涉及 3 个批次（20260708 / 20260713 / 20260723）。
门店描述高度一致：开瓶即有酸味 / 腐臭味、色泽异常、口感变酸，多数在效期内即已变质（如 7/28 一起效期标注 7/29）；1 起伴随瓶体渗漏。
7/22 单日集中上报 9 起，7/26、7/28 各再现 2 起，跨 9 家门店，非单店偶发。
判责与分析 / Judgment & Root Cause
系统判责意见（2026-08-03）：多店反馈奶变酸，供应商与仓库双方自查
均未发现异常 → 判为「供应商·仓储共担」。
即根因未定位到单一环节：灌装/原奶质量与入库后冷链执行均未排除，
现有留样与温度记录不足以判定，冷链链路仍是开放风险。
纠正措施 / Corrective Action（P1）
① 要求 SYSCO / Cream-O-Land 追溯上述批次原奶与灌装记录并书面回函。
② 补齐链路温度证据：仓库出库温度、配送车温度记录、门店收货温度必检并留证。
③ 涉事批次全量下架复检；8 月同 SKU 到货加严抽检（开瓶感官 + 效期）。
④ 建立「同 SKU 跨店 3 起以上」自动预警，避免集群靠人工汇总才被发现。
※ 本页对应的现场实拍附件存于对象存储（工单 attachment_url 仅存路径），未纳入本次数据拉取；如需配图请从 SRM / 稽核系统导出后插入。

## Slide 11
典型案例 — BOH Fridge Abnormal Defrost Cycle
后厨冰箱异常除霜致物料损失 · Case C · 2026-07-28 单日集群
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
9
7
同日上报起数
2026-07-28 单日
$241.34
损失货值
占全月 26%
未明确
当前判责
非供应商 / 非仓储
9
全月未明确判责
占全月 15%
供应商 / 来源 | Cases | Value $
New York raw material warehouse | 5 | $126.60
Wholesome farms | 2 | $114.74
Total / 合计 | 7 | $241.34
问题描述 / NC Description
7 起工单描述一致：物料存放于后厨常温/冷藏冰箱，冰箱在非预期时段启动除霜循环（defrost cycle），导致温度失控、物料报废。
全部由门店发起，判责结果为「未明确」，未归入供应商或仓储责任。
问题分析 / Root Cause
属门店设备（冰箱控制板 / 除霜定时器）故障，非物料本身质量问题，
因此现有 PQNC 判责体系无对应责任方，全部落入「未明确」。
本月「未明确」9 起中 7 起源于此，是该桶占比偏高的主因。
纠正措施 / Corrective Action（P1）
① 立即排查涉事门店冰箱除霜定时器与控制板，必要时更换。
② 冷藏/冷冻设备加装温度记录仪并纳入日检。
③ 建议 PQNC 判责增设「门店设备」责任类型，避免设备类损失长期沉淀在「未明确」。
※ 本页对应的现场实拍附件存于对象存储（工单 attachment_url 仅存路径），未纳入本次数据拉取；如需配图请从 SRM / 稽核系统导出后插入。

## Slide 12
典型案例 — Packaging Integrity
包装完整性（咖啡豆袋 / 罐体 / 杯具）· Case D
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
10
问题明细 / Detail
日期 | 供应商 / 产品 | 问题描述（原文） | 判责 | Value $
07-05 | Sysco Corporation（罐装） | Opened the can in the morning, found discolored object inside | Supplier · 食安 | $2.26
07-07 | Casa solana（罐装） | Can dented along seam not suitable for consumption | Supplier | $2.26
07-11 | S&D Coffee（咖啡豆） | Broken bag when unboxing, beans scattered all over the inside of the box | Supplier | $13.61
07-11 | S&D Coffee（咖啡豆） | A bag was ripped completely opened with half the beans in the box | Supplier | $13.61
07-28 | Luckin Medium Roast（咖啡豆） | The bag itself is already ripped inside of the box | Supplier | $13.61
07-09 | Pet bottle universal（杯具） | No wellness label on the cup package | Supplier | $0.52
07-22 | US-16oz ice cup NBJ（杯具） | The cup has no brand logo, just an empty plain cup | Supplier | $0.07
问题分析 / Root Cause
咖啡豆袋（3 起）：开箱即见袋体破裂散豆，为封口强度或装箱挤压问题，
S&D Coffee 与瑞幸自有中焙豆均出现，指向共用包材或装箱工艺。
罐体（2 起）：7/5 罐内异物变色为本月唯一食安风险；7/7 罐体接缝凹陷。
杯具（2 起）：无品牌标识 / 无 wellness 标签，属规格不符，
与 6 月 HEC 4L 冷水壶无刻度线为同类「规格与采购标准不一致」问题。
纠正措施 / Corrective Action（P2）
① 咖啡豆袋：要求供应商提升封口强度并复核装箱缓冲，连续跟踪 8 月到货。
② 罐装产品：7/5 异物件已留样，要求 Sysco 追溯批次并书面回复根因。
③ 杯具规格：入库增加规格抽检（品牌标识、标签、容量、材质），
延续 6 月冷水壶抽检机制，避免规格不符流入门店。
※ 本页对应的现场实拍附件存于对象存储（工单 attachment_url 仅存路径），未纳入本次数据拉取；如需配图请从 SRM / 稽核系统导出后插入。

## Slide 13
03
Store Audit Performance
门店稽核

## Slide 14
7 月 QA 稽核整体表现
QA 食安稽核 19 次 / 18 家门店 · 分数为申诉后调整分
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
11
92.1
QA 平均分（↑0.3 vs 6 月 91.8）
申诉前原始分 76.7
18/21
QA 稽核覆盖门店
3 家新店未纳入 QA
19
QA 稽核次数
6 月 16 次，+3
10
QA 关键项 S（重点项 M 6）
全部为水槽与管道
本月 QA 稽核状态总览
QA 覆盖
18/21
平均分
92.1（+0.3 vs 6 月）
关键项短板
水槽与管道 / 气隙 Air Gap
跨月异动
9 家连续两月复现
摘要
7 月 QA 稽核 19 次、覆盖 18 家门店；申诉后平均分 92.1，较 6 月 91.8 提升 0.3 分，达标率维持 100%。
⚠ 但申诉前原始均分仅 76.7（6 月 78.4），QA 现场发现的问题不降反增——分数改善来自申诉获批而非现场改善。
最大系统性短板仍为设施 — Sinks and Pipes / air gap：QA 主巡检 10 个关键项全部为此类，且全部申诉获批扣分归零；
9 家门店连续两月复现同类问题，6 月 P0（BD 整改清单）未见成效，需升级为 BD 专项工程。

## Slide 15
三类稽核体系对比
门店自检 + QA 稽核 + 区经检查 · 本月三类齐全且全部活跃
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
12
稽核类型 | 次数 | 覆盖门店 | 平均分 | 关键项 S | 重点项 M
门店自检 | 54 | 21/21 | 80.5 | 15 | 30
QA 稽核 | 19 | 18/21 | 92.1 | 10 | 6
区经检查 | 21 | 21/21 | 78.9 | 8 | 23
体系表现
7 月共 94 次有效巡检（自检 54 / QA 19 / 区经 21），较 6 月 85 次 +9 次，为有记录以来最高；
21 家在营门店 100% 覆盖，含 3 家新开业门店首检落地。
QA 稽核平均分最高（92.1），10 个 S 项全部集中在 Sinks and Pipes / air gap，说明设施类问题仍未根治。
⚠ 尺度分化加剧：区经均分由 6 月 84.3 降至 78.9，QA（逐店口径）由 6 月 91.8 升至 92.1，两者差距 13.2 分为历史最大；9 家门店出现 ≥20 分跨类型评分背离（6 月仅 4 家），需开展区经 / QA 尺度对齐校准。
※ 表中 QA 平均分为「每店最近一次 QA 稽核」口径（沿用 6 月 PPT 惯例）；自检 / 区经为全部单据均分。

## Slide 16
QA 门店得分排名
18 家自营门店（申诉后分）· 80 分为达标线
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
13
Chart: 
| 29th & 3rd | 154 Bleecker | 8th & Broadway | 28th & 6th | 41st & Lexington | 40th & 10th | 21st & 3rd | 221 Grand | 37th & Broadway | 16th & 6th | 33rd & 10th | 23rd & 8th | 102 Fulton | 15th & 3rd | 52nd & Madison | 108th & Broadway | 100 Maiden Ln | 54th & 8th
QA 得分 | 98 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 85 | 84
分档
A+ 档 ≥94（8 家）：29th & 3rd 98、154 Bleecker 95、8th & Broadway 94、28th & 6th 94、41st & Lexington 94、40th & 10th 94、21st & 3rd 94、221 Grand 94
全部 QA 稽核门店均 ≥84 分，无 <80 门店。最低分为 54th & 8th 84、100 Maiden Ln 85。

## Slide 17
QA 稽核分级结果
自营 18 家 · 申诉后调整分（A+ ≥94 / A 87–93 / B 80–86 / C <80）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
14
Chart: 
| QA 稽核
A+ 级 | 8
A 级 | 8
B 级 | 2
C 级 | 0
100%
达标率（A+/A/B，≥80 分）
88.9%
A 级以上占比（A+/A）
类型 | 稽核店数 | A+ 级 | A 级 | B 级 | C 级
QA 稽核 | 18 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 0.0%
家数 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0
总结
QA 达标率 100%（18/18），A 级以上占比 88.9%（16/18），其中 A+ 门店 8 家（6 月 6 家）。
本月无 C 级不合格门店。北美门店全部为自营。
⚠ 需注意：上述分级基于申诉后调整分。若按申诉前原始分分级，C 级门店达 10 家（55.6%），达标率仅 44.4%，详见下页。

## Slide 18
申诉前 vs 申诉后 分数对比
QA 稽核 · 申诉机制对评分结果的影响（申诉前 = 原始分，申诉后 = 调整分）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
15
76.7
QA 平均分（申诉前）
92.1
QA 平均分（申诉后，+15.4）
分级结构：申诉前 vs 申诉后（家数）
Chart: 
| A+ | A | B | C
申诉前 | 0 | 7 | 1 | 10
申诉后 | 8 | 8 | 2 | 0
申诉调整门店（申诉前 → 申诉后）
门店 | 申诉前 | 申诉后 | 变动
221 Grand | 63 | 94 | +31
102 Fulton | 64 | 91 | +27
154 Bleecker | 68 | 95 | +27
40th & 10th | 67 | 94 | +27
21st & 3rd | 67 | 94 | +27
52nd & Madison | 63 | 90 | +27
54th & 8th | 59 | 84 | +25
33rd & 10th | 67 | 92 | +25
29th & 3rd | 73 | 98 | +25
15th & 3rd | 66 | 91 | +25
41st & Lexington | 88 | 94 | +6
8th & Broadway | 92 | 94 | +2
28th & 6th | 92 | 94 | +2
申诉调整使 QA 平均分由 76.7 提升至 92.1（+15.4），达标率由 44.4% 升至 100%，A 级以上由 38.9% 升至 88.9%。
本月共 13 家门店经申诉调整，全部为系统获批（6 月为 7 起系统获批 + 4 起 QA 手动更新）。
其中 10 起为 air gap / 管道 S 项撤销，单笔提分 +25 至 +31（S 项撤销同时解除 −20 惩罚项）。
⚠ 连续两月已决申诉 0 驳回（累计 23 获批）。建议引入第二审核人、S 项申诉强制附整改证据、获批后 14 天内实物复检。

## Slide 19
QA 稽核 7 月 vs 6 月 对比
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
16
91.8 → 92.1
QA 平均分 6月→7月（+0.3）
16 → 19
QA 稽核次数 6月→7月
78.4 → 76.7
申诉前均分 6月→7月（−1.7）
分级结构对比（家数）
Chart: 
| A+ | A | B | C
6 月 | 6 | 8 | 2 | 0
7 月 | 8 | 8 | 2 | 0
要点
达标结构维持高位：
· A+ 门店由 6 家增至 8 家；C 级维持 0 家。
· QA 覆盖由 16 家增至 18 家（+2），3 家新店仍未纳入。
· S 项由 8 项增至 10 项，仍全部集中在设施 / 管道。
⚠ 申诉前均分由 78.4 降至 76.7，现场问题实际增多。

## Slide 20
2026 年 YTD 概览（1–7 月）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
17
360
YTD 稽核总次数（1–7 月）
71
YTD QA 稽核次数
117
YTD 关键项 S 累计
21 家
YTD 已覆盖自营门店
稽核量月度趋势（按类型，次）
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
门店自检 | 7 | 5 | 13 | 32 | 49 | 51 | 54
QA 稽核 | 5 | 2 | 1 | 12 | 16 | 16 | 19
区经检查 | 4 | 0 | 0 | 14 | 21 | 18 | 21
YTD 要点
1–7 月共 360 次有效巡检
（自检 211 / QA 71 / 区经 78）。
7 月巡检体系创历史新高：
自检 54、QA 19、区经 21。
门店数由 1 月 13 家扩至 7 月 21 家，
覆盖率连续 4 个月保持 100%。

## Slide 21
门店稳定性分析（6 月 → 7 月 主巡检）
逐店对比 · 识别下滑 / 稳定 / 改善
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
18
下滑（≥5 分）
无
稳定（±4 分内）
37th & Broadway 89→93（+4）
29th & 3rd 94→98（+4）
154 Bleecker 92→95（+3）
40th & 10th 91→94（+3）
15th & 3rd 88→91（+3）
16th & 6th 91→93（+2）
221 Grand 94→94（+0）
21st & 3rd 97→94（-3）
102 Fulton 93→91（-2）
108th & Broadway 91→89（-2）
33rd & 10th 94→92（-2）
100 Maiden Ln 86→85（-1）
41st & Lexington 95→94（-1）
23rd & 8th 93→92（-1）
改善（≥5 分）
52nd & Madison 64→90（+26）
54th & 8th 71→84（+13）
28th & 6th 86→94（+8）
8th & Broadway 87→94（+7）
新店首检
48th & 3rd 60（区经）
Grand Central Terminal 96（区经）
128 W 32nd St 64（区经）
三家新店本月均未纳入 QA 稽核，首检全部由区经完成。
US00021 于 7/16 开业、7/28 完成首检。
总结
重点观察：本月无 ≥5 分下滑门店，最大跌幅仅 −3（21st & 3rd 97→94），门店表现整体趋稳。
52nd & Madison 由 6 月最低分（64）回升至 90（+26），54th & 8th 71→84（+13）结束连续两月 <80；两家 6 月 <80 门店全部脱困。新增关注对象转为 3 家新店中的 48th & 3rd（60）与 128 W 32nd St（64）。

## Slide 22
稽核问题点分析
自营门店关键项 / 重点项 / 一般项 / 轻微项趋势 · 6 月 → 7 月（主巡检口径，店均）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
19
Chart: 
| 6 月 | 7 月
店均轻微项 L | 0.89 | 0.71
店均一般项 G | 3.22 | 3.43
店均重点项 M | 0.33 | 0.33
店均关键项 S | 0.44 | 0.62
关键变化
店均关键项 S 上升：0.44 → 0.62
7 月主巡检 13 个 S 项中 10 个为 Sinks and Pipes / air gap，另 3 个来自新店（交叉污染 2、洗手规范 1），设施类短板仍未根治。
店均重点项 M 持平：0.33 → 0.33
7 起 M 项中 5 起为开封后效期标签缺失，集中度极高，属可运营闭环项。
店均一般项 G 上升：3.22 → 3.43
主要为清洁卫生类（49 项），冰箱顶积尘、器具残留、消毒残留为最高频描述。
店均轻微项 L 下降：0.89 → 0.71
※ 口径：均以当月主巡检门店数为分母（6 月 18 家 / 7 月 21 家）。

## Slide 23
稽核模块风险分析
主巡检 8 模块扣分排名（21 家门店）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
20
Chart: 
| 设备维护 | 员工健康卫生 | 职业安全 | 虫害防控 | 过程控制 | 温控有效期 | 设施 | 清洁卫生
扣分 | 6 | 9 | 10 | 11 | 24 | 25 | 56 | 118
风险分层
系统性问题（≥50% 门店）
清洁卫生（100%，-118）
设施（57.1%，-56，含 10 个关键项）
中等覆盖面（30–49%）
本月无
低覆盖面问题（<30%）
温控有效期 -25（全部为 M 项 · 效期标签）
过程控制 -24（含 2 个新店关键项）
虫害防控 -11（本月新增进入主巡检）
职业安全 -10、员工健康卫生 -9、设备维护 -6
证照 / 供应链 本月主巡检无扣分。

## Slide 24
稽核关键项 S & 重点项 M
主巡检关键项 13 项 / 重点项 7 项
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
21
关键项（S）明细 — 共 13 项
门店 | 子类 | 问题描述 | 扣分
54th & 8th | 水槽与管道 | Plumbing fixtures behind milk machine not to | -5
102 Fulton | 水槽与管道 | Airgap compliance breached on following drai | -5
33rd & 10th | 水槽与管道 | Airgap not within standard. | -5
48th & 3rd | 洗手规范 | No paper towel | -5
48th & 3rd | 交叉污染 | A spoiled milk isn’t disposed and not marked | -5
154 Bleecker | 水槽与管道 | Handwashing / 3 compartment sink continues t | -5
40th & 10th | 水槽与管道 | Piping too close to filter / Wrapping coming | -5
29th & 3rd | 水槽与管道 | Faulty Pipe wrapping | -5
21st & 3rd | 水槽与管道 | Grease trap piping touching filter. Airgap | -5
※ 列示前 9 项，其余 4 项见月度分析报告 docx §3.2
重点项（M）明细 — 共 7 项
门店 | 模块 | 问题描述 | 扣分
100 Maiden Ln | 温控有效期 | Missing date. | -5
54th & 8th | 温控有效期 | Missing expiration label. | -5
54th & 8th | 清洁卫生 | Sanitizer reading below standard. | -5
102 Fulton | 温控有效期 | Missing expiration date on syrup bottle. | -5
16th & 6th | 温控有效期 | Missing expiration tag on syrup bottle. | -5
128 W 32nd St | 温控有效期 | No label | -5
15th & 3rd | 虫害防控 | Live cockroach found running across floo | -5
关键项 S 高度集中：13 个主巡检 S 项中 10 个为「水槽与管道 / 气隙」（54th & 8th、102 Fulton、33rd & 10th、154 Bleecker、40th & 10th、29th & 3rd、21st & 3rd、15th & 3rd、221 Grand、52nd & Madison）；另 3 个来自新店区经检查。
⚠ 10 个 air gap 关键项已全部经申诉获批、扣分归零，但物理问题未整改（详见下页跨月台账）。
重点项 M：效期管理 5 项、清洁与消毒 1 项、虫害防控 1 项（15th & 3rd 发现活蟑螂，需 7 天内闭环）。

## Slide 25
典型案例 — 水槽与管道 / 气隙（关键项 S）
设施模块 · 主巡检 10 个关键项属此类 · 全月 17 起、跨 11 家门店 · 连续第三个月未根治
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
22
10 项
主巡检关键项（水槽与管道）
17 起
全月（含自检 / 区经）
6 月 13 起，+4
11 家
涉及门店（全月）
6 月 10 家
连续 3 月
相同问题未解决
9 家两月复现
问题描述
54th & 8th：milk machine 后方管道装置不符标准。 102 Fulton：冰机与滴滤机下方地漏 air gap 不合规。
154 Bleecker：洗手池 / 三槽池排水持续外溢，滴滤机下方地漏 backflow。 40th & 10th：管道距滤芯过近、包覆层脱落。
21st & 3rd：油脂阱管道触碰滤芯、咖啡机下方 air gap 不合规。 221 Grand：滴滤机下方管道触碰滤芯。
33rd & 10th / 15th & 3rd / 52nd & Madison：air gap 不符标准（含三槽池）。 29th & 3rd：管道包覆异常。
问题分析
属设施 / 管道结构性问题，非门店日常操作可闭环，需 BD / 营建介入。
4–6 月已连续识别同类 air gap 短板，7 月仍跨 11 家门店出现且起数上升，
说明「整改工单 + 申诉调分」的现行机制未能推动实物整改。
整改建议（P0）
① 由「整改工单」升级为「BD 专项工程」，逐店出具管道 / air gap 改造方案与完工验收单。
② QA 复检以实物验收为准，不接受仅申诉调分。
③ 对连续两月复现门店设定 8 月底前完工时限，未闭环纳入门店考核。

## Slide 26
Air Gap 跨月追踪台账（6 月 → 7 月）
落实 6 月报告 P0 要求建立的跨月关键项台账 · 逐店记录复现状态
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
23
门店 | 编号 | 6 月 | 7 月 | 跨月状态
28th & 6th | US00002 | — | ✓ | 7 月新增
54th & 8th | US00005 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
102 Fulton | US00006 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
33rd & 10th | US00008 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
154 Bleecker | US00010 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
16th & 6th | US00012 | ✓ | — | 7 月已消除
40th & 10th | US00018 | — | ✓ | 7 月新增
29th & 3rd | US00019 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
21st & 3rd | US00020 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
15th & 3rd | US00024 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
221 Grand | US00025 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
52nd & Madison | US00027 | ✓ | ✓ | 连续两月复现（未根治）
9
连续两月复现
2
7 月新增
1
7 月已消除
台账结论
6 月 10 家 → 7 月 11 家；连续两月复现 9 家、新增 2 家（28th & 6th、40th & 10th）、已消除 1 家（16th & 6th）。
结论：6 月 P0（48 小时闭环 + BD 整改清单）执行未见成效——9/10 的 6 月问题门店在 7 月再次命中同类关键项，且全月起数由 13 升至 17。
这些门店的 QA 分数已通过申诉恢复至 90+，但物理管道问题仍在，形成「分数已修复、风险未消除」的错配，是本月最需管理层介入的事项。

## Slide 27
典型案例 — 效期标签与消毒管理（重点项 M）
开封后效期标签缺失为本月最集中重点项（5/7）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
24
问题描述
100 Maiden Ln：产品缺少效期日期。 54th & 8th：缺少效期标签；消毒液读数低于标准。
102 Fulton：糖浆瓶缺少效期日期。 16th & 6th：糖浆瓶缺少效期标签。 128 W 32nd St（新店）：无标签。
15th & 3rd：楼下发现活蟑螂爬行，捕虫器已满（虫害防控 M 项，需 7 天内闭环并复检）。
问题分析
效期标签缺失 5 起中，3 起为糖浆瓶——集中于同一物料类型，
指向吧台开封后贴标环节的执行断点，而非普遍性 SOP 缺失。
该类问题属门店日常 SOP 执行与班次检查不到位，可完全运营闭环。
与供应链侧 8 起「奶类效期标签缺失」形成呼应：
门店端与供应商端同时存在效期标识管理薄弱。
整改建议（P1）
① 开封后效期标签纳入每日开店清单必检项，糖浆瓶为重点。
② 建议标签打印机点位前置到吧台，减少贴标动线断点。
③ 消毒液浓度（PPM）每班次校准并留痕。
④ 15th & 3rd 立即启动灭治并于 7 日内复检；全店排查虫控服务报告归档完整性（23rd & 8th 6 月服务报告缺失）。

## Slide 28
新增风险面 — 虫害防控（Pest Control）
本月首次进入主巡检 · 6 月主巡检 0 项 → 7 月 4 项 / 3 家门店
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
25
4 项
主巡检虫害防控扣分项
6 月 0 项
3 家
涉及门店
覆盖率 14.3%
1
重点项 M（活蟑螂）
15th & 3rd
-11
主巡检扣分
全月 15 项
问题明细
门店 | 子项 | 严重度 | 问题描述（原文） | 扣分
15th & 3rd | No Sign of Insect Pests | M | Live cockroach found running across floor. (Downstairs) / Traps filled with bugs. | -5
21st & 3rd | No Sign of Insect Pests | G | Flies seen on drainage system. | -2
21st & 3rd | Prevent pests from outside | G | Air curtain out of commission. | -2
23rd & 8th | Pest control devices | G | Service report for June missing. | -2
问题分析
三家门店问题互不相同但同指虫控体系薄弱：
实体虫害（活蟑螂 / 蝇）、物理屏障失效（风幕机停用）、
以及服务记录缺失（6 月虫控报告未归档）。
该模块 6 月主巡检为 0，属新出现风险面，需即时干预。
⚠ 但主巡检并非全貌：第三方服务商 Orkin 7 月在 8 家门店
发现虫害痕迹，与本页仅重合 1 家 —— 详见下页。
整改建议（P1）
① 15th & 3rd 立即启动灭治并 7 日内复检，捕虫器更换周期改为每周。
② 21st & 3rd 风幕机立即报修；排水系统清理消杀。
③ 全店排查虫控服务报告归档完整性，服务改为月度双向签认——
7 月 21 家门店服务报告已全部到齐（见下页），归档缺口已补上。

## Slide 29
虫害防控 — 第三方服务商视角（Orkin）
21 家门店月度例行消杀 · 07/08/2026 ~ 07/30/2026 · 数据源：July Service Report（逐店 PDF 服务报告）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
26
21
服务门店 / 覆盖
每店 1 次月度例行
3
活体发现 / Live activity
3 家门店
8
有虫害痕迹门店
活体 + 死体，主巡检仅点名 3 家
$2,559
本月服务费
21 次 × $97.99
虫害痕迹明细 / Activity found by Orkin
门店 | 活体/死体 | 虫种 | 位置
33rd & 10th | 活体 | Flies | Drains
48th & 3rd | 活体 | Fruit Flies | Common Area(s)
52nd & Madison | 活体 | House Flies | Drains
102 Fulton | 死体 | American Cockroaches | Basement Level, Storage Ro
108th & Broadway | 死体 | American Cockroaches | Basement Level
15th & 3rd | 死体 | American Cockroaches | —
221 Grand | 死体 | Occasional Invaders | Common Area(s)
54th & 8th | 死体 | Centipedes | Dishwashing Area(s)
与主巡检的交叉核对
主巡检点名 3 家（上页）：15th & 3rd、21st & 3rd、23rd & 8th
Orkin 发现痕迹 8 家。
「两者仅重合 1 家（15th & 3rd）」，合并口径下本月有虫害信号的门店为 「10 家」——
是主巡检单一视角的 3.3 倍。
问题分析
· 活体 3 起中 2 起在地漏/排水（33rd & 10th、52nd & Madison），
与主巡检 21st & 3rd「蝇集中于排水系统」同源；
· 死体以地下室/储藏区美洲蟑螂为主（102 Fulton、108th & Broadway、15th & 3rd）；
· 6 月遗留 4 项预防处理仍未闭环（含 21st & 3rd）。
整改建议（P1）
① 排水/地漏专项：清理消杀 + 加装防虫网，按周复检至连续两次无蝇。
② 地下室/储藏区：美洲蟑螂重点布控，捕虫器改周更换并记录数量趋势。
③ 将 Orkin 服务报告纳入月度稽核输入，避免「主巡检没发现 = 没问题」
的盲区。

## Slide 30
设施（BD / 营建）扣分归因分析
综合 QA、门店自检、区经三类巡检
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
27
-56
设施扣分（21 家口径）
主巡检
10 / 13
主巡检设施关键项 / 占关键项
77%
17 起
全月 Sinks and Pipes S 项
6 月 13 起
11 家
全月涉及门店
6 月 10 家
问题类型与责任归因
问题类型：air gap 间距不足 / 不合规（最高频）、管道包覆层脱落或缺失、管道与滤芯间距过近、排水 backflow 与外溢、油脂阱管道异常、地漏连接不当。
设施模块主巡检扣分 -56 分、覆盖 12/21 家（57.1%），且包含 10 个关键项（占全部关键项 77%）。
分数虽因申诉整体回升，但该类风险仍为 P0——本月 10 个 air gap 关键项 100% 申诉获批，扣分归零，实物整改状态无系统记录。
整改建议（P0 · BD / 营建）
① BD 整改清单按门店逐项派单，明确 owner、预计完成日、复查人，8 月底前完工。
② 对 9 家连续两月复现门店（54th & 8th、102 Fulton、33rd & 10th、154 Bleecker、29th & 3rd、21st & 3rd 等）优先排期。
③ 申诉获批与整改工单双向绑定：以「整改后复核」为由获批的，须留存完工验收单与整改前后照片。

## Slide 31
设备（Equipment）扣分项分析
综合 QA、门店自检、区经三类巡检
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
28
3 项
主巡检设备扣分项
6 月 0 项
-6 分
设备扣分
3 家
主巡检涉及门店
覆盖率 14.3%
G 项
严重度
全月 9 项
主巡检设备扣分项明细（共 3 项）
门店 | 问题描述 | 严重度 | 扣分
100 Maiden Ln | Dishwasher leaking when in use. | G | -2
41st & Lexington | Dishwasher down. | G | -2
40th & 10th | Dish washer leaking. | G | -2
分析与建议
设备维护本月出现 3 项主巡检扣分（6 月为 0），均为 G 项、扣分 -6 分。
⚠ 高度集中：3 项全部为洗碗机故障（漏水 2、停机 1），涉及 100 Maiden Ln、41st & Lexington、40th & 10th，提示该机型或维保周期存在共性问题，建议按机型批次排查。
⚠ 但需与供应链侧联动看待：7/28 共 7 起后厨冰箱异常除霜导致物料报废（货值 $241.34，见 Case C），该损失记录在 PQNC 而非稽核扣分中。
建议：① 冷藏 / 冷冻设备加装温度记录仪并纳入日检；② 建立设备故障与 PQNC 损失的关联台账，避免设备问题分散在两套系统中而低估真实风险。

## Slide 32
04
Customer
Complaint
客户投诉

## Slide 33
04 Customer Complaint / 客户投诉
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
29
1
7 月食安类客诉
6 月 1 起，持平
4
2026 YTD 累计
1–6 月 3 起 + 7 月 1 起
异物
本月投诉性质
食品中发现塑料碎片
221 Grand
涉及门店
2026-07-27 12:46
事件详情 / Complaint Detail
日期时间 | 门店 | 产品 | 客诉原文 | 性质
07/27/2026 12:46pm | 221 Grand | Sausage Egg & Cheese Croissant | "There was a piece of plastic in my food" | 异物 · 食安
分析 / Analysis
本月唯一食安类客诉，为「成品中发现塑料异物」，风险等级高于
6 月（疑似食源性疾病、监控未见异常、判定个案）。
涉事产品为轻食类（可颂），非门店现制饮品——异物可能
来自供应商包装、解冻/加热环节或门店操作，需三段排查。
⚠ 同月同店：221 Grand 亦有 1 起 PQNC（Cream-O-Land 脱脂奶
变质集群，见 Case B），该店本月出现两类独立食安信号。
纠正措施 / Corrective Action（P1）
① 追溯该批次可颂供应商与生产日期，要求书面回函说明
异物来源与包装完整性控制。
② 门店端复核轻食解冻 / 加热 / 出餐流程，检查操作台
周边塑料件（包材、铲勺、封膜）是否有破损脱落。
③ 保留客诉实物与照片；若供应商无法排除，则将该 SKU
纳入到货加严抽检。
④ 建议将客诉纳入 PQNC 体系联动，避免客诉与 PQNC 两套
记录各自独立、无法交叉验证。

## Slide 34
05
EHS
环境健康安全

## Slide 35
2026 EHS 安全事故月度分析 / Monthly Safety Incident Analysis
工伤事故 Workplace Injury · YTD（截至 2026 年 7 月 / through July）
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
30
0
7 月工伤事故 / Injuries
无工伤
1
2026 YTD 累计
仅 5 月 1 起
连续 2 月
零工伤
6 月 0 / 7 月 0
月度事故趋势（起）
Chart: 
| Jan 1月 | Feb 2月 | Mar 3月 | Apr 4月 | May 5月 | Jun 6月 | Jul 7月
事故起数 Incidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
说明
7 月无工伤事故（0 起），6 月同为 0，连续两月保持零工伤。
2026 YTD 累计 1 起，发生于 5 月。
本月门店数由 18 家增至 21 家、巡检 94 次为历史最高，在业务扩张的同时保持零工伤。
建议在月报中固化「事故起数 / 损工日数 / 高危作业检查次数」三项指标，便于跨月比较。

## Slide 36
EHS 体系目前进程 / Current EHS System Progress
瑞幸咖啡 · 北美质量保障部
31
⚠ EHS 体系进度待 EHS 团队更新
以下为 6 月 PPT 的进度状态，7 月进展需 EHS 团队确认。
特别是「4 家新店疏散图」——本月门店数已达 21 家，疏散图覆盖范围需同步更新。
已完成 / Completed（6 月状态）
· 门店设备安全操作 SOP
SOP for safe operation of store equipment
· 安全手册 Safety Manual
· 基础安全培训 Basic Safety Training
· 16 家门店疏散图 Evacuation plans for 16 stores
进行中 / In Progress（待更新）
· 新店疏散图 Evacuation plans for new stores
⚠ 6 月记录为「4 家新店」；截至 7 月底门店总数已达 21 家，
需确认疏散图覆盖缺口（21 − 16 = 5 家待完成）
· 整体安全手册升级 Upgrade of the overall Safety Manual
· 7 月新增进展：待填

## Slide 37
Thank You！
谢谢！
北美质量管理部
2026 年 7 月
编制：曾翔宇